PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza | km |  |  |
|  |  | 0.7 | km | 0.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.700 |
| 2 | Gospodarka drzewostanem |
| 2 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10 - 15 cm z transportem dłużyc karin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 21.0 | szt | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 3 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16 - 25 cm z transportem dłużyć karpin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 39.0 | szt | 39.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 4 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26 - 35 cm z transportem dłużyc karpin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 28.0 | szt | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 5 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36 - 45 cm z transportem dłużyc karpin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 20.0 | szt | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 6 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46 - 55 cm z transportem dłużyc karpin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 21.0 | szt | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 7 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56 - 65 cm z transportem dłużyc karpin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 10.0 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 8 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 - 75 cm z transportem dłużyc karpin i gałęzi poza teren budowy | szt |  |  |
|  |  | 10.0 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 9 d.2 | D-01.02.01a | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich z transportem poza teren budowy | ha |  |  |
|  |  | 0.01 | ha | 0.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.010 |
| 3 | Roboty rozbiórkowe |
| 10 d.3 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m |  |  |
|  |  | 16.0 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 11 d.3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach materiału z rozbiórki należy do właściciela posesji | m2 |  |  |
|  |  | 14.80 | m2 | 14.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.800 |
| 12 d.3 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na zjazdach z transportem urobku poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 38.80 | m2 | 38.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.800 |
| 13 d.3 | D.01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |  |
|  |  | 735.0 | m | 735.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 735.000 |
| 14 d.3 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 6.0 cm z transportem urobku poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 415.0 | m2 | 415.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 415.000 |
| 15 d.3 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15.0 cm z transportem urobku poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 415.0 | m2 | 415.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 415.000 |
| 16 d.3 | D.01.02.04 | Demontaż i przestawienie elementów istniejących ogrodzeń | m |  |  |
|  |  | 35.0 | m | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 4 | Roboty ziemne |
| 17 d.4 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy | m3 |  |  |
|  |  | 811.92 | m3 | 811.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 811.920 |
| 18 d.4 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów. z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy | m3 |  |  |
|  |  | 214.27 | m3 | 214.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 214.270 |
| 19 d.4 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów na odkład | m3 |  |  |
|  |  | 7.5 | m3 | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 20 d.4 | D-02.01.01 | Zasypanie wykopów z przemieszczeniem urobku do 10 .0 m | m3 |  |  |
|  |  | 7.5 | m3 | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 5 | Odwodnienie korpusu drogowego - Przepust PD1 w km 0+262.00 |
| 21 d.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6.0 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 5.2*10 =52.00 | m2 |  |  |
|  |  | 52 | m2 | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 22 d.5 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15.0 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 52.0 | m2 | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 23 d.5 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod projektowany przepusty i ławę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wykopu pod przepusty d=500 mm 9.5*2.5*2.0 | m3 |  |  |
|  |  | 47.50 | m3 | 47.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.500 |
| 24 d.5 | D.06.02.01 | Ława fundamentowa żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu 9.50*1.2=11.40 | m3 |  |  |
|  |  | 11.40 | m3 | 11.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.400 |
| 25 d.5 | D.06.02.01 | Przepust rurowy z rur PEHD o średnicy wew 50.0 cm długość rurociągu 9.50 m | m |  |  |
|  |  | 9.50 | m | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 26 d.5 | D.06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane betonowe dla przepustów z rur PEHD o średnicy wew 50.0 cm | szt. |  |  |
|  |  | 2.0 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 27 d.5 | D.06.02.01 | Zasypanie przepustów z rur PEHD o średnicy wew 50.0 cm pospółką wraz z zagęszczeniem | m3 |  |  |
|  |  | 25.0 | m3 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 28 d.5 | D.06.02.01 | Wykonanie zabezpieczenia skarp rowu płytami ażurowymi typu EKO | m2 |  |  |
|  |  | 40.0 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 29 d.5 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |  |
|  |  | 74.0 | m2 | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 30 d.5 | D.04.01.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 74.0 | m2 | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 31 d.5 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego- grubość warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 72.0 | m2 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 6 | Podbudowy |
| 32 d.6 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, peronów, ścieków betonowych, poszerzeń jezdni do głębokości 30.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1407.57 | m2 | 1407.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1407.570 |
| 33 d.6 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |  |
|  |  | 1407.57 | m2 | 1407.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1407.570 |
| 34 d.6 | D.04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość warstwy 15.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1047.47 | m2 | 1047.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1047.470 |
| 35 d.6 | D.04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość warstwy 10.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 142.60 | m2 | 142.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.600 |
| 36 d.6 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 891.92 | m2 | 891.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 891.920 |
| 37 d.6 | D.04.04.02 | Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 89.00 | m2 | 89.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.000 |
| 38 d.6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową | m2 |  |  |
|  |  | 877.12 | m2 | 877.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 877.120 |
| 39 d.6 | D.05.03.05 b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 16P | t |  |  |
|  |  | 840.33 | t | 840.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 840.330 |
| 40 d.6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej (istniejącej nawierzchni, warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 11355.68 | m2 | 11355.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11355.680 |
| 7 | Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni D.05.00.00 |
| 41 d.7 | D.05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4105.80 | m2 | 4105.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4105.800 |
| 42 d.7 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4035.80 | m2 | 4035.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4035.800 |
| 43 d.7 | D.05.03.11 | Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o grubości do 2.0 cm z wywozem materiału poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 50.0 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 44 d.7 | D.05.03.26a | Ułożenie geosiatki na łączeniu istniejącej i nowej konstrukcji nawierzchni jezdni o wytrzymałości 50 kN/m o szerokości 1.20 m | m2 |  |  |
|  |  | 990.0 | m2 | 990.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 990.000 |
| 8 | Roboty wykończeniowe |
| 45 d.8 | D.06.01.01 | Plantowanie skarp i dna rowów | m2 |  |  |
|  |  | 2277.0 | m2 | 2277.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2277.000 |
| 46 d.8 | D.06.01.01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 |  |  |
|  |  | 2277.0 | m2 | 2277.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2277.000 |
| 47 d.8 | D.06.02.01a | Ława fundamentowa żwirowa pod zjazdami gr. 15 cm 12*0.8*0.15 | m3 |  |  |
|  |  | 1.44 | m3 | 1.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.440 |
| 48 d.8 | D.06.02.01a | Ścianki czołowe prefabrykowane betonowe dla przepustów z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm | szt. |  |  |
|  |  | 4.0 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 49 d.8 | D.06.02.01a | Przepust rurowy z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm | m |  |  |
|  |  | 12.0 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 50 d.8 | D.06.02.01a | Wykonanie zasypki przepustów pospółką wraz z zagęszczeniem | m3 |  |  |
|  |  | 12.0 | m3 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 51 d.8 | D.05.01.02 | Pobocze utwardzone na szerokości 1.0 m kruszywem łamanym 0/31.5 grubość warstwy 10.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1182.5 | m2 | 1182.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1182.500 |
| 9 | Oznakowanie poziome D.07.00.00 |
| 52 d.9 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie mechaniczne grubowarstwowe wg projektu Stałej Organizacji Ruchu. | m2 |  |  |
|  |  | 103.8 | m2 | 103.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.800 |
| 10 | Oznakowanie pionowe D.07.00.00 |
| 53 d.10 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych o ś 70 mm z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie wraz z montażem i zabetonowaniem | szt |  |  |
|  |  | 7.0 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 54 d.10 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe nowe - zakazu nakazu , ostrzegawcze i informacyjne - wg projektu stałej organizacji ruchu | szt |  |  |
|  |  | 15.0 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 11 | Elementy ulic D.08.00.00 |
| 55 d.11 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8.0 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m |  |  |
|  |  | 16.0 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 56 d.11 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8.0 cm na podsypce cem. piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 55.0 | m2 | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 57 d.11 | D.08.05.00 | Wykonanie ścieku prefabrykowanego wibroprasowanego ciek wodny 50x50x15cm na ławie z betonu C16/20 z oporem. Na zjazdach ściek o świetle 3.0 cm | m |  |  |
|  |  | 435.0 | m | 435.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 435.000 |
| 12 | Roboty wykończeniowe D.01.02.04 |
| 58 d.12 | D.02.01.04 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o średnicy do 140 mm | m |  |  |
|  |  | 12.00 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |