Zał. nr 4 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza. km 5+710 - km 6+560 | km |  |  |
|  |  | 0.85 | km | 0.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.850 |
| 2 | Gospodarka drzewostanem |
| 2 d.2 | D-01.02.01a | Usunięcie drzew karpin i gałęzi wraz z załadunkiem , transportem i utylizacją uzyskanego materiału drzew o średnicy od 10-16 cm | szt |  |  |
|  |  | 9.0 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 3 d.2 | D-01.02.01a | Usunięcie drzew karpin i gałęzi wraz z załadunkiem , transportem i utylizacją uzyskanego materiału drzew o średnicy od 16-25 cm | szt |  |  |
|  |  | 1.0 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.2 | D-01.02.01a | Usunięcie drzew karpin i gałęzi wraz z załadunkiem , transportem i utylizacją uzyskanego materiału drzew o średnicy od 26-35 cm | szt |  |  |
|  |  | 2.0 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 d.2 | D-01.02.01a | Usunięcie drzew karpin i gałęzi wraz z załadunkiem , transportem i utylizacją uzyskanego materiału drzew o średnicy od 46-55 cm | szt |  |  |
|  |  | 2.0 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 6 d.2 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i zakrzewień | ha |  |  |
|  |  | 0.09 | ha | 0.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.090 |
| 7 d.2 | KNNR5 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 110 mm na kablach energetycznych (wg. planu sytuacyjnego)wraz z rozbiórką nawieerzchni wykonaniem wykopu, wykonaniem zabezpieczenia, zasypaniem pospółką , odtworzeniem konstrukcji jezdni zgodnie z konstrukcją poszerzenia. | m |  |  |
|  |  | 57.0 | m | 57.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.000 |
| 3 | Roboty rozbiórkowe |
| 8 d.3 | D.01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 25 cm | m |  |  |
|  |  | 437.34 | m | 437.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 437.340 |
| 9 d.3 | D.01.02.04 | Rozebranie istniejących przepustów betonowych i pcv fi 200 i 400 mm przepusty pod zjazdami o średniej dł. 6.0 m | m |  |  |
|  |  | 121.0 | m | 121.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.000 |
| 10 d.3 | D.01.02.04 | Roboty remontowe - rozebranie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 10.0 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 172.76 | m2 | 172.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.760 |
| 11 d.3 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr 30 cm z transportem urobku poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 213.22 | m2 | 213.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 213.220 |
| 12 d.3 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji z betonu cementowego grubości 15.0 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 40.46 | m2 | 40.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.460 |
| 4 | Roboty ziemne |
| 13 d.4 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy wraz z wykonaniem rowów | m3 |  |  |
|  |  | 1633.15 | m3 | 1633.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.150 |
| 14 d.4 | D-02.01.01 | Wykonanie nasypów. z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy | m3 |  |  |
|  |  | 64.42 | m3 | 64.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.420 |
| 5 | Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty pod skrzyżowaniami i zjazdem o naw. z AC |
| 15 d.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 10.0 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 31*2.0 | m2 |  |  |
|  |  | 62.0 | m2 | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 16 d.5 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu grubości 30.0 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 |  |  |
|  |  | 62.0 | m2 | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 17 d.5 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod projektowany przepusty i ławę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wykopu pod przepusty d=400 mm (powierzchnia wykopu wraz z ławą 1.20 m2) 31*1.2 | m3 |  |  |
|  |  | 37.2 | m3 | 37.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.200 |
| 18 d.5 | D.06.02.01 | Ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o wymiarach 0.48x0.40 m pod przepusty na skrzyżowaniach z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm 31*0.48*0.4 | m3 |  |  |
|  |  | 5.95 | m3 | 5.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.950 |
| 19 d.5 | D.06.02.01 | Przepusty na skrzyżowaniach z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm na podsypce z piasku luźno ułożonego gr. 5.0 cm 9+10+12 | m |  |  |
|  |  | 31 | m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 20 d.5 | D.06.02.01 | Zasypanie przepustówz rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm pospółką wraz z zagęszczeniem 37.2-37.2*0.32 | m3 |  |  |
|  |  | 25.3 | m3 | 25.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.300 |
| 21 d.5 | D.06.02.01 | Scianki czołowe prefabrykowne betonowe dla przepustów na skrzyżowaniach z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm 3*2 | szt. |  |  |
|  |  | 6.0 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6 | Odwodnienie korpusu drogowego - Przepusty pod zjazdami |
| 22 d.6 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod przepusty i ławę na zjazdach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wykopu (powierzchnia wykopu wraz z ławą 1.00 m2) 30*6= 180.0 | m3 |  |  |
|  |  | 180.0 | m3 | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 23 d.6 | D.06.02.01 | Ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o wymiarach 0.48x0.20 m pod przepusty na zjazdach z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm 180*0.48*0.2=17.28 | m3 |  |  |
|  |  | 17.28 | m3 | 17.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.280 |
| 24 d.6 | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm 30*6.0 | m |  |  |
|  |  | 180.0 | m | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 25 d.6 | D.06.02.01 | Zasypanie przepustówz rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm gruntem uzyskanym z wykopu wraz z zagęszczeniem 180.0-180.0*0.3 | m3 |  |  |
|  |  | 126.0 | m3 | 126.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.000 |
| 26 d.6 | D.06.02.01 | Scianki czołowe prefabrykowne betonowe dla przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10.0 cm 30*2 | szt. |  |  |
|  |  | 60.0 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 7 | Nawierzchnie zjazdów z kruszywa |
| 27 d.7 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów do posesji i działek 30*24.0=720.0 | m2 |  |  |
|  |  | 720.0 | m2 | 720.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 720.000 |
| 28 d.7 | D.04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy z kruszywa | m2 |  |  |
|  |  | 720.0 | m2 | 720.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 720.000 |
| 8 | Nawierzchnie zjazdów z masy |
| 29 d.8 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 61.04+40.46+21.85 | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 30 d.8 | D.04.05.01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2.50 Mpa grubość warstwy 15.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 31 d.8 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 32 d.8 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 33 d.8 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 34 d.8 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 dla KR 2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 35 d.8 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 36 d.8 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 123.35 | m2 | 123.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.350 |
| 9 | Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni |
| 37 d.9 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie poszerzeń i istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową 850*5.7+28=4873.0 | m2 |  |  |
|  |  | 4873.0 | m2 | 4873.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4873.000 |
| 38 d.9 | D.05.03.05 b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 dla KR 2, w ilości min 100kg/m2 | t |  |  |
|  |  | 682.22 | t | 682.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 682.220 |
| 39 d.9 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 |  |  |
|  |  | 4788.0 | m2 | 4788.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4788.000 |
| 40 d.9 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 dla KR 2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm 850.0*5.6+28.0 | m2 |  |  |
|  |  | 4788.0 | m2 | 4788.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4788.000 |
| 41 d.9 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 |  |  |
|  |  | 5051.50 | m2 | 5051.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5051.500 |
| 42 d.9 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm 850*5.5+28 | m2 |  |  |
|  |  | 4703.0 | m2 | 4703.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4703.000 |
| 10 | Poszerzenie jezdni |
| 43 d.10 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |  |
|  |  | 595.0 | m2 | 595.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 595.000 |
| 44 d.10 | D.04.05.01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2.50 Mpa grubość warstwy 15.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 595.0 | m2 | 595.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 595.000 |
| 45 d.10 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 595.0 | m2 | 595.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 595.000 |
| 11 | Nawierzchnie gruntowe ulepszone - pobocza |
| 46 d.11 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 850 *2 - 30*6 =1520 | m2 |  |  |
|  |  | 1520.0 | m2 | 1520.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1520.000 |
| 47 d.11 | D.05.01.02 | Pobocze utwardzone na szerokości 1.0 m kruszywem łamanym 0/31.5 grubość warstwy 10.0 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1520.0 | m2 | 1520.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1520.000 |
| 12 | Geosiatki |
| 48 d.12 | D.05.03.26a | Ułożenie geosiatki na łączeniu istniejącej i nowej konstrukcji nawierzchni jezdni 850*2 | m2 |  |  |
|  |  | 1700.0 | m2 | 1700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1700.000 |
| 13 | Oznakowanie 45233123-7 |
| 49 d.13 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych zabezpieczone antykoroztjnie wraz z montażem i zabetonowaniem | szt |  |  |
|  |  | 1.0 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 50 d.13 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe nowe - zakazu nakazu , ostrzegawcze i informacyjne - wg projektu stałej organizacji ruchu | szt |  |  |
|  |  | 1.0 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 | Oznakowanie poziome |
| 51 d.14 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie mechaniczne wg projektu Stałej Organizacji Ruchu. | m2 |  |  |
|  |  | 114.6 | m2 | 114.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.600 |