zał. nr 4 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

na zamówienie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716W Brzóza – Przejazd do drogi 737 (I Etap),

odcinek długości 527 m od km 9+773 do km 10+300

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) km 9+773 - km 10+300 | km |  |  |
|  |  | 0.527 | km | 0.527 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.527 |
| 2 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i zakrzewień 527*2.2*2*0,0001 | ha |  |  |
|  |  | 0.232 | ha | 0.232 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.232 |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |
| 3 d.2 | D.01.02.04 | Rozbiórka słupków do znaków drogowych | m |  |  |
|  |  | 6.00 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3 | II Roboty ziemne 4511200-0 |
| 4 d.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy wg tabeli robót ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 544.56 | m3 | 544.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 544.560 |
| 5 d.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne wg tabeli robót ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 46.94 | m3 | 46.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.940 |
| 6 d.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku poza teren budowy wg tabeli robót ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 497.62 | m3 | 497.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 497.620 |
| 7 d.3 | D-03.02.01 | Wykonanie formowanie i zagęszczanie nasypów wg tabeli robót ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 46.94 | m3 | 46.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.940 |
| 8 d.3 | D-02.01.01 | Regulacja rowów przydrożnych z transportem urobku poza teren budowy (527*2)*(2.20+0.4)*0.5*0.6 | m3 |  |  |
|  |  | 822.12 | m3 | 822.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 822.120 |
| 9 d.3 | D-06.04.01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto ) skarp i dna rowów przydrożnych 1054*2.2 | m2 |  |  |
|  |  | 2318.8 | m2 | 2318.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2318.800 |
| 10 d.3 | D-04.01.01 | Hydrosiew skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2318.8 | m2 | 2318.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2318.800 |
| 11 d.3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocza 527*2 | m2 |  |  |
|  |  | 1054.0 | m2 | 1054.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1054.000 |
| 12 d.3 | D.05.01.03 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 , warstwa dolna gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1054.0 | m2 | 1054.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1054.000 |
| 4 | Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach |
| 13 d.4 | D.04.01.01 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 50 cm (10300-9773)*0.8 | m2 |  |  |
|  |  | 421.6 | m2 | 421.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 421.600 |
| 14 d.4 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni | m2 |  |  |
|  |  | 421.6 | m2 | 421.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 421.600 |
| 15 d.4 |  | Ława betonowa z chudego betonu 6-9 MPa grubości po zagęszczeniu 25 cm -poszerzenia (10303-9773)*0.8 | m2 |  |  |
|  |  | 421.6 | m2 | 421.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 421.600 |
| 5 | Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne |
| 16 d.5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2 (527*5.50)*1.1*3 | m2 |  |  |
|  |  | 9565.05 | m2 | 9565.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9565.050 |
| 17 d.5 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11P 35/50 grubość warstwy min 4 cm, | t |  |  |
|  |  | 621.75 | t | 621.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 621.750 |
| 18 d.5 | D-05.03.05 b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm (527*5.5)*1.1 | m2 |  |  |
|  |  | 3184.35 | m2 | 3184.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3184.350 |
| 19 d.5 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S PMB 45/80-55 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 527*5.50 | m2 |  |  |
|  |  | 2898.50 | m2 | 2898.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2898.500 |
| 6 | Włączenia dróg lokalnych |
| 20 d.6 | D.04.01.01 | Koryta wykonane na włączeniach dróg o głębokości 50 cm | m2 |  |  |
|  |  | 181.50 | m2 | 181.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.500 |
| 21 d.6 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 181.50 | m2 | 181.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.500 |
| 22 d.6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 181.50 | m2 | 181.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.500 |
| 23 d.6 | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 181.50 | m2 | 181.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.500 |
| 24 d.6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 181.50 | m2 | 181.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.500 |
| 25 d.6 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S PBM 45/80-55 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 181.50 | m2 | 181.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.500 |
| 26 d.6 | D-06.02.01 | Zakończenie kołnierzowe dla przepustów z rur o średnicy 50 cm | szt. |  |  |
|  |  | 10.00 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 27 d.6 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 50 cm 8+8+9+10+8 | m |  |  |
|  |  | 43.0 | m | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 7 | Zjazdy szlakowe |
| 28 d.7 | D.04.01.01 | Koryta wykonane na zjazdach o głębokości 50 cm 4*3+(3*3-0.25*3.14*3.3)*6 | m2 |  |  |
|  |  | 23.61 | m2 | 23.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.610 |
| 29 d.7 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni | m2 |  |  |
|  |  | 23.61 | m2 | 23.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.610 |
| 30 d.7 | D-04.04.02 | Umocnienie nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego 0/31.5 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 23.61 | m2 | 23.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.610 |
| 31 d.7 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 3*6 | m |  |  |
|  |  | 18.0 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 32 d.7 | D-06.02.01 | Zakończenie kołnierzowe dla przepustów z rur o średnicy 40 cm | szt. |  |  |
|  |  | 6.0 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 8 | Peron przystankowy |
| 33 d.8 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 | m |  |  |
|  |  | 20.0 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 34 d.8 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wibroprasowane | m |  |  |
|  |  | 24.0 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 35 d.8 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni | m2 |  |  |
|  |  | 40.0 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 36 d.8 | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=1.5Mpa warstwa gr.10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40.0 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 37 d.8 | D-08.02.07 | Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40.0 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 9 | IX Organizacja ruchu 45233290-8 |
| 38 d.9 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 8.0 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 39 d.9 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0.3 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 12.0 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 40 d.9 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1.0 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 41 d.9 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe malowane mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 132.92 | m2 | 132.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.920 |